Малогабаритная плоская
широкополосная
антенна «RS/AB»

Антенна RS/AB относится к малогабаритным плоским линейнополяризованным антеннам с встроенным согласующим резистором и предназначена для эффективного приёма электромагнитных излучений в широком диапазоне частот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон рабочих частот - от 100 МГц до 4500 МГц.

- Входное сопротивление - 50 Ом.

- Типовые значения коэффициентов стоячей волны :

- не более 2,5 (в диапазоне частот от 2500 МГц до 4500 МГц);

- не более 3,0 (в диапазоне частот от 1100 МГц до 2500 МГц);

- не более 3,5 (в диапазоне частот от 400 МГц до 1100 МГц);

- не более 4,0 (в диапазоне частот от 120 МГц до 400 МГц);

- не более 5,0 (в диапазоне частот от 100 МГц до 120 МГц).

- Диаграмма направленности - по виду квазиизотропная (слабонаправленная по типу симметричного вибратора).

- Направления эффективного приёма линейно-поляризованного сигнала (на совпадающей поляризации):

- в обе стороны перпендикулярно плоскости прибора;

- вперёд и 
назад(передним и задним торцами прибора) в направлении конструктивной оси прибора;

- Типовые значения зависимости коэффициента усиления G антенны от частоты F (рассчитанных по результатам измерений коэффициентов передачи между двумя ориентированными друг на друга своими плоскостями антенн), приведены на графике рис. 2.

- Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и модуль коэффициента передачи, замеренный при облучении антенны RS/AB измерительной сверхширокополосной антенной с расстояния 1,6 м.:

- Поляризация принимаемых сигналов:

- линейная горизонтальная при приёме плоскостью и торцом прибора, ориентированного на источник излучения соответственно конструктивной осью (см. Рис. 1) вертикально и плоскостью прибора горизонтально;

- линейная вертикальная при приёме плоскостью и торцом прибора, ориентированного на источник излучения соответственно конструктивной осью горизонтально и плоскостью прибора вертикально.

- Максимальная мощность в режиме излучения	- не более 2 Вт.

- Габаритные размеры 	160x140x9 мм.

- Вес 			не более  100 гр.

# Text boxes

Рис. 1.

Конструктивная ось

Торец антенны

Рис.2

Модуль коэффициента передачи (КП), дБ (Калиброванный)

КСВН (Калиброванный)

Частота, МГц

КП1 (плоскостью)

КП2 (торцом)

КСВU